## Slide 1: Assembler
Andreas Schärer
Kanti Romanshorn

## Slide 2: Ziele Unterrichtseinheit
Hauptziel: Verstehen, was beim Programmieren im Hintergrund passiert.
Zusammenspiel von Software und Hardware verstehen.
Wissen, welche Sprache die CPU eigentlich versteht.
Wenig Assembler programmieren können.

## Slide 3: Lektion heute
Ziele:
  Verstehen, wie Computer 30 + 12 berechnet
  Beim Kahoot gewinnen!
Inhalt:
  Aufbau von Computer.
  Sprache von Computer.
  Rechnung 30+12
  Kahoot

## Slide 4: Teil 1
Aufbau eines Computers

## Slide 5: Hardware von Computer
Schauen uns drei wichtige Bauteile an …
… die in jedem Computer vorkommen
Permanentspeicher
(Festplatte, SSD)
Arbeitsspeicher
(RAM)
Prozessor
(CPU)
1
2
3
Speichern von Filmen, Doks, …
Installierte Programme
Nach Herunterfahren noch vorhanden
Temporäre Speicherung
Daten, die Programme im Moment benötigen
Gelöscht nach Herunterfahren
«Gehirn» des Computers
Rechnet, führt Befehle aus

## Slide 6: Analogie Speicher
Analogie: Postfach
Jedes Postfach hat:
  Adresse/Nummer (eindeutige Identifizierung)
  Inhalt (leer, Brief, Paket)
Vorgehen beim Leeren von Postfach:
  Finde richtiges Postfach mithilfe von Adresse …
  … und nimm dort Inhalt heraus
Speicher: Aufgeteilt in Bereiche:
  jeder hat eindeutige Adresse
  Kann Werte Speichern
Mithilfe von Adresse kann man dann auf Werte zugreifen

## Slide 7: Von-Neumann-Architektur
Grundidee zum Aufbau von Computer stammt von John von Neumann aus Jahr 1945
Hat Von-Neumann-Architektur vorgestellt
Ein einfaches Modell, wie Computer aufgebaut ist und funktioniert:
Moderne Computer basieren (mehrheitlich) auf Von-Neumann-Architektur
Später im Detail

## Slide 8: Prozessor / CPU (Central processing unit)
Fragen:
  Was ist Prozessor? Wozu wird benötigt?
  Welche Grössen beschreiben Prozessor?
  Was für einen Prozessor hat dein Laptop?
Antworten:
  ‘Gehirn’ des Computers, führt Befehle und Berechnungen aus.
  Grössen:
    Taktfrequenz in Giga-Hertz
    Anzahl Cores (einzelne ‘CPUs’ in CPU)
  Surface Pro 8 i7:
    Core i7-1185G7
    4.80 GHz
    4 Cores

## Slide 9: Teil 2
Sprache des Computers (genauer: der CPU)

## Slide 10: Sprache der CPU
Was CPU macht: Befehle ausführen
CPU kennt nur Binärzahlen (0 & 1)
Befehle, die CPU ausführen soll, müssen also in Sprache sein, die CPU versteht
Beispiel: 10010100111011010010100101001101010010110101001…
Diese Sprache heisst Maschinensprache
Verschiedene CPUs haben verschiedene Maschinensprachen (aber alle rein binär)

## Slide 11: Sprache der CPU
Wie können wir nun Programmieren?
Variante 1: Code direkt in Maschinensprache schreiben!
Variante 2: Programmiersprache wie Python wählen
Variante 3: Programmieren in Assembler (Zwischending, später mehr)

## Slide 12: Programmiersprachen
Anstelle Befehle (Code) direkt in Maschinensprache zu schreiben, können eine Programmiersprache wählen …
… wie Python, C#, Java, …
Achtung: Diese versteht Prozessor nicht direkt!
Muss diese zuerst deinem Computer ‘beibringen’
Mit Installation von TigerJython hast du deinem Computer Python ‘beigebracht’!
Was passiert, wenn man Python-Code ausführt?
  Python-Code wird in Maschinensprache übersetzt: ’x = 10’ -> «101100101001010110010100110101000101101001»
  Code in Maschinensprache wird von CPU ausgeführt
Achtung: Dies ist massiv vereinfacht dargestellt!

## Slide 13: Assembler
Maschinensprache programmieren ist praktisch unmöglich für Menschen, deshalb …
Assembler: Übersetzung von Maschinensprache (binär) in etwas, was für Menschen noch verständlich ist (Buchstaben, Zahlen).
Beispiel:
Kann damit direkt für CPU programmieren -> maximal effizient
Warum will man das?
  Früher: einzige Möglichkeit
  Heute: Code in Programmiersprache schreiben, dann in Assembler optimieren
0100000001100001000110010111101111010000000010001110101011011010
1111001100101101110101110110001001010101100100111010000100001100
1011101110111010111000010101100101100101011000001101100100001111
0010001111011010001110100000100101110010011111101000110110010010
0111111111101000101011110110100001001001001110100110001000100000

## Slide 14: Zusammenfassung
Besprecht in 2-3er Gruppen und macht Notizen:
Erkläre, was Maschinensprache ist.
Erkläre was im Hintergrund passiert, wenn man ein Python-Programm laufen lässt.
Python vs. Assembler vs. Maschinensprache. Fülle Tabelle aus:
 | Python | Assembler | Maschinensprache
Vorteile |  |  | 
Nachteile |  |  | 
Beispiel |  |  | 

## Slide 15: Zusammenfassung: LÖSUNG
Python vs. Assembler vs. Maschinensprache. Fülle Tabelle aus:
 | Python | Assembler | Maschinensprache
Vorteile | Am einfachsten zu programmieren | Fast «Muttersprache» der CPU Viel besser verständlich wie Maschinensprache | Nahe an Hardware, da quasi «Muttersprache» der CPU
Nachteile | Weit weg von Hardware (ineffizient), Muss zuerst installiert werden | Viel schwieriger als Python | Praktisch unverständlich für Menschen
Beispiel | x = a + b | ADD 99 | 10010100101011001001

## Slide 16: Teil 3
Rechnung

## Slide 17: Anspruchsvolle Rechnung
Wollen mit Computer berechnen: 30 + 12 = ?
Berechne mit Python! Wer hat es zuerst?
Lösung:
Doch was passiert im Hintergrund?

## Slide 18: Ausführen von Code (F5)
sichtbar für Benutzer:in
passiert im Hintergrund, ist unsichtbar für Benutzer:in
100101001110110100101001010011010100101101010010110101001101010100101101001010111010100010100111001010010110010100
Python-Code
Code in Maschinensprache
Wird umgewandelt in
Prozessor
Wird ausgeführt
von
Arbeitsspeicher
Lesen und Schreiben von Werten
Gibt Resultat(e) zurück, damit ausgegeben werden können
Ausgabefenster

## Slide 19: Addition in Assembler/Maschinensprache
Müssen CPU dazu folgende Befehle geben:
Speichere Wert 30 in Arbeitsspeicher an Adresse 10010010
Speichere Wert 12 in Arbeitsspeicher an Adresse 10010011
Hohle Wert aus Arbeitsspeicher an Adresse 10010010 und merke dir diesen
Hole Wert an Adresse 10010011 …
… und addiere zum bisherigen Wert dazu
Speichere Wert (also 42) an Adresse 10010100
Zeige Wert an Adresse 10010100 auf Bildschirm an
Achtung: In Realität bestehen ganze Befehle nur aus Nullen und Einsen! Und Adressen sind viel länger.
10010010
10010011
10010100
Adresse | Wert
30
12
42

## Slide 20: Addition: Vergleich
In Assembler / Maschinensprache
In Python
(was wir Coden)
(was der Computer macht)

## Slide 21
CPU
Was Leute denken, was ich tue.
Was ich tue.
101001101000100010011100001110000000011100011111011100111010100000111011000010100011111001010110000100110001100110011000110001010010011011000001100011111110001010001000011010111100110011101000000011011001110101011010001001000010111101010100111001011110011100001000111100000101001000111000010101010101111101010000010000010001001100101100001111001011000110000011010000010101111011101010111010101111000001110101101010101000000100001111100011001100000110001010111111110101010011001101111100100001110110111100101001110010111100101000110001111110000110001000000011010111101110101000010011011000011001001101000100110010101101011101000010000110011101000011110110000001001100010100010011001110011110101011110010010000111001010110100111100011010011011001101111111110100010101110101000101111100100100101011101100011000110101001010110100101011010000011000110011110011110011101100100111100101010101100100001111010110011110011

## Slide 22: Teil 4
Kahoot

## Slide 23: Lektion 2

## Slide 24: Von-Neumann-Architektur
Fragen:
  Wie baut man einen Computer?
  Nach welchen Schritten geht Computer beim Ausführen von Programmen auf?
Einfaches Modell, wie Computer funktioniert …
Von-Neumann-Architektur
1945 von John von Neumann
Moderne Computer basieren (mehrheitlich) auf Von-Neumann-Architektur

## Slide 25: Von-Neumann-Architektur
Einfaches Modell, wie Computer funktioniert …
1945 von John von Neumann

## Slide 26: Von-Neumann-Architektur
Computer besteht aus drei Hauptkomponenten:
  CPU
  Memory (RAM)
  Input / Output
CPU beinhaltet:
  Rechenwerk (Arithmetic Logic Unit, ALU):
    kann Rechnen
    z.B. zwei Zahlen addieren
  Steuerwerk (Control Unit):
    «Dirigentin» der CPU
    Stellt sicher, dass korrekte Schritte in richtiger Reihenfolge ausgeführt werden
    Führt Von-Neumann-Instruktionszyklus aus (siehe später)

## Slide 27
Central Processing Unit (CPU)
Steuerwerk / Control Unit
Rechenwerk / ALU

## Slide 28: Von-Neumann-Architektur
Assembler/Maschinensprache-Code wird im Memory abgelegt …
… und von CPU Zeile für Zeile durchgegangen
Für jede Zeile (also jede Instruktion) wird gesamter Von-Neumann-Instruktionszyklus durchgeführt:
  Fetch (holen gehen):
    Hole im Speicher die nächste Instruktion – quasi die nächste Zeile Code
  Decode (decodieren):
    Entschlüssle, was diese bedeutet.
  Execute (ausführen):
    Führe sie aus.

## Slide 29: Assembler
Wollen nun selbst Assembler ganz einfache Programme schreiben
Beispiel: Zwei Zahlen addieren
Nutzen «Little Man Computer»:
  Modell von einfacher CPU …
  … um Von-Neumann-Architektur zu demonstrieren
  Simulationen im Web: https://peterhigginson.co.uk/lmc/
  Help: https://peterhigginson.co.uk/lmc/help.html

## Slide 30: Little Man Computer
Steuerwerk / Control Unit
Speicher (RAM):
Speichert Programmcode UND Daten
Hier: 100 Memory-Slots (0-99)
Programm in Assembler:
Jede Zeile beinhaltet eine Anweisung
Werden am Anfang in Speicher geschrieben
Akkumulator: Speichert Resultat der letzten Operation / Berechnung
Instruction Register:
Merkt sich erste Stelle der aktuellen Anweisung
Address Register:
Merkt sich 2. und 3. Stelle
Arithmetic Unit:
Rechenwerk, stellt Rechnungen an
Input / Output:
Werte eingeben und ausgeben lassen
Program Counter: merkt sich Adresse im Speicher von nächster Anweisung

## Slide 31: Little Man Computer
Jede CPU hat eigenes Instruction Set (Befehlssatzarchitektur)
Beinhaltet alle einzelnen Befehle, die CPU machen kann
Für «Little Man Computer»: nur etwa 10 Befehle!
Mathematische Operatoren im «LMC»:
  Nur Add und Sub!
  Beachte: keine Multiplikation!!!
  Grund: Nicht nötig, Add reicht:

## Slide 32: Little Man Computer
Beispiel: Wollen zwei Zahlen addieren: 30 + 12 = ?
  Die beiden Zahlen 30 und 12 sind im Speicher (RAM) gespeichert
  Wollen sie addieren und das Resultat ausgeben und in den Speicher schreiben
Vorbereitung:
  Programm in Assembler schreiben (5 Zeilen Code)
  Zwei Werte 30 und 12 in RAM schreiben (in Slots 97 & 98)
Für jede Zeile: geht Von-Neumann- Instruktionszyklus durch
Gehen Programm Schritt für Schritt durch

## Slide 33: Zeile 1: LDA 97
LDA 97: Load Wert in Slot 97 in Akkumulator
kurz 597:
  5 für LDA
  97 für Memory-Slot
V-N-Instruktionszyklus:
  Fetch: hole Instruktion: 597 aus Memory
  Decode: mithilfe Instruction set übersetzen in «Lade in Akkumulator [5]» Wert in Slot «97»
  Execute: führe aus
Instruction set «Little Man Computer»

## Slide 34: Zeile 2: ADD 98
ADD 98: Addiere Wert in Slot 98 zum Wert im Akkululator
kurz 198:
  1 für ADD
  98 für Memory-Slot
V-N-Instruktionszyklus:
  …
Instruction set «Little Man Computer»

## Slide 35: Zeile 3: STA 99
STA 99: Store Wert in Akkumulator in Slot 99
kurz 399:
  3 für STA
  99 für Memory-Slot
Instruction set «Little Man Computer»

## Slide 36: Zeile 4: OUT
OUT: Output Wert im Akkumulator
kurz 902:
  9 für Input/Output
  02 für Output (Input wäre 01)
Instruction set «Little Man Computer»

## Slide 37: Zeile 5: HLT
HLT: Halt Programm
Little Man hat fertig gearbeitet
kurz 000: für HLT
Instruction set «Little Man Computer»