## Slide 1: Assembler
Andreas Schärer
Kanti Romanshorn

## Slide 2: Ziele
Hauptziel: Verstehen, was beim Programmieren im Hintergrund passiert.
Zusammenspiel von Software und Hardware verstehen.
Wissen, welche Sprache die CPU eigentlich versteht.
Wenig Assembler programmieren können.

## Slide 3: Prozessor / CPU (Central processing unit)
Fragen:
  Was ist Prozessor? Wozu wird benötigt?
  Welche Grössen beschreiben Prozessor?
  Was für einen Prozessor hat dein Laptop?
Antworten:
  ‘Gehirn’ des Computers, führt Befehle und Berechnungen aus.
  Grössen:
    Taktfrequenz in Giga-Hertz
    Anzahl Cores (einzelne ‘CPUs’ in CPU)
  Surface Pro 8 i7:
    Core i7-1185G7
    4.80 GHz
    4 Cores

## Slide 4: Sprache der CPU
Was CPU macht: Befehle ausführen
CPU kennt nur Binärzahlen (0 & 1)
Befehle, die CPU ausführen soll, müssen also in Sprache sein, die CPU versteht
Beispiel: 10010100111011010010100101001101010010110101001…
Diese Sprache heisst Maschinensprache
Verschiedene CPUs haben verschiedene Maschinensprachen (aber alle rein binär)

## Slide 5: Sprache der CPU
Wie können wir nun Programmieren?
Variante 1: Code direkt in Maschinensprache schreiben!
Variante 2: Programmiersprache wie Python wählen
Variante 3: Programmieren in Assembler (Zwischending, später mehr)

## Slide 6: Programmiersprachen
Anstelle Befehle (Code) direkt in Maschinensprache zu schreiben, können eine Programmiersprache wählen …
… wie Python, C#, Java, …
Achtung: Diese versteht Prozessor nicht direkt!
Muss diese zuerst deinem Computer ‘beibringen’
Mit Installation von TigerJython hast du deinem Computer Python ‘beigebracht’!
Was passiert, wenn man Python-Code ausführt?
  Python-Code wird in Maschinensprache übersetzt: ’x = 10’ -> «101100101001010110010100110101000101101001»
  Code in Maschinensprache wird von CPU ausgeführt
Achtung: Dies ist massiv vereinfacht dargestellt!

## Slide 7: Ausführen von Code (F5)
sichtbar für Benutzer:in
passiert im Hintergrund, ist unsichtbar für Benutzer:in
100101001110110100101001010011010100101101010010110101001101010100101101001010111010100010100111001010010110010100
Python-Code
Code in Maschinensprache
Wird umgewandelt in
Prozessor
Wird ausgeführt
von
Arbeitsspeicher
Lesen und Schreiben von Werten
Gibt Resultat(e) zurück, damit ausgegeben werden können
Ausgabefenster

## Slide 8: Assembler
Maschinensprache programmieren ist praktisch unmöglich für Menschen, deshalb …
Assembler: Übersetzung von Maschinensprache (binär) in etwas, was für Menschen noch verständlich ist (Buchstaben, Zahlen).
Beispiel:
Kann damit direkt für CPU programmieren -> maximal effizient
Warum will man das?
  Früher: einzige Möglichkeit
  Heute: Code in Programmiersprache schreiben, dann in Assembler optimieren
0100000001100001000110010111101111010000000010001110101011011010
1111001100101101110101110110001001010101100100111010000100001100
1011101110111010111000010101100101100101011000001101100100001111
0010001111011010001110100000100101110010011111101000110110010010
0111111111101000101011110110100001001001001110100110001000100000

## Slide 9: Zusammenfassung
Besprecht in 2-3er Gruppen und macht Notizen:
Erkläre, was Maschinensprache ist.
Erkläre was im Hintergrund passiert, wenn man ein Python-Programm laufen lässt.
Python vs. Assembler vs. Maschinensprache. Fülle Tabelle aus:
 | Python | Assembler | Maschinensprache
Vorteile |  |  | 
Nachteile |  |  | 

## Slide 10: Zusammenfassung: LÖSUNG
Python vs. Assembler vs. Maschinensprache. Fülle Tabelle aus:
 | Python | Maschinensprache | Assembler
Vorteile | Am einfachsten zu programmieren | Nahe an Hardware, da quasi «Muttersprache» der CPU | Fast «Muttersprache» der CPU Viel besser verständlich wie Maschinensprache
Nachteile | Weit weg von Hardware (ineffizient), Muss zuerst installiert werden | Praktisch unverständlich für Menschen | Viel schwieriger als Python

## Slide 11: Von-Neumann-Architektur
Fragen:
  Wie baut man einen Computer?
  Nach welchen Schritten geht Computer beim Ausführen von Programmen auf?
Einfaches Modell, wie Computer funktioniert …
Von-Neumann-Architektur
1945 von John von Neumann
Moderne Computer basieren (mehrheitlich) auf Von-Neumann-Architektur

## Slide 12: Von-Neumann-Architektur
Computer besteht aus drei Hauptkomponenten:
  CPU
  Memory (RAM)
  Input / Output
CPU beinhaltet:
  Rechenwerk (Arithmetic Logic Unit, ALU):
    kann Rechnen
    z.B. zwei Zahlen addieren
  Steuerwerk (Control Unit):
    «Dirigentin» der CPU
    Stellt sicher, dass korrekte Schritte in richtiger Reihenfolge ausgeführt werden
    Führt Von-Neumann-Instruktionszyklus aus (siehe später)

## Slide 13
Central Processing Unit (CPU)
Steuerwerk / Control Unit
Rechenwerk / ALU

## Slide 14: Von-Neumann-Architektur
Assembler/Maschinensprache-Code wird im Memory abgelegt …
… und von CPU Zeile für Zeile durchgegangen
Für jede Zeile (also jede Instruktion) wird gesamter Von-Neumann-Instruktionszyklus durchgeführt:
  Fetch (holen gehen):
    Hole im Speicher die nächste Instruktion – quasi die nächste Zeile Code
  Decode (decodieren):
    Entschlüssle, was diese bedeutet.
  Execute (ausführen):
    Führe sie aus.

## Slide 15: Assembler
Wollen nun selbst Assembler ganz einfache Programme schreiben
Beispiel: Zwei Zahlen addieren
Nutzen «Little Man Computer»:
  Modell von einfacher CPU …
  … um Von-Neumann-Architektur zu demonstrieren
  Simulationen im Web: https://peterhigginson.co.uk/lmc/
  Help: https://peterhigginson.co.uk/lmc/help.html

## Slide 16: Little Man Computer
Steuerwerk / Control Unit
Speicher (RAM):
Speichert Programmcode UND Daten
Hier: 100 Memory-Slots (0-99)
Programm in Assembler:
Jede Zeile beinhaltet eine Anweisung
Werden am Anfang in Speicher geschrieben
Akkumulator: Speichert Resultat der letzten Operation / Berechnung
Instruction Register:
Merkt sich erste Stelle der aktuellen Anweisung
Address Register:
Merkt sich 2. und 3. Stelle
Arithmetic Unit:
Rechenwerk, stellt Rechnungen an
Input / Output:
Werte eingeben und ausgeben lassen
Program Counter: merkt sich Adresse im Speicher von nächster Anweisung

## Slide 17: Little Man Computer
Jede CPU hat eigenes Instruction Set (Befehlssatzarchitektur)
Beinhaltet alle einzelnen Befehle, die CPU machen kann
Für «Little Man Computer»: nur etwa 10 Befehle!
Mathematische Operatoren im «LMC»:
  Nur Add und Sub!
  Beachte: keine Multiplikation!!!
  Grund: Nicht nötig, Add reicht:

## Slide 18: Little Man Computer
Beispiel: Wollen zwei Zahlen addieren: 30 + 12 = ?
  Die beiden Zahlen 30 und 12 sind im Speicher (RAM) gespeichert
  Wollen sie addieren und das Resultat ausgeben und in den Speicher schreiben
Vorbereitung:
  Programm in Assembler schreiben (5 Zeilen Code)
  Zwei Werte 30 und 12 in RAM schreiben (in Slots 97 & 98)
Für jede Zeile: geht Von-Neumann- Instruktionszyklus durch
Gehen Programm Schritt für Schritt durch

## Slide 19: Zeile 1: LDA 97
LDA 97: Load Wert in Slot 97 in Akkumulator
kurz 597:
  5 für LDA
  97 für Memory-Slot
V-N-Instruktionszyklus:
  Fetch: hole Instruktion: 597 aus Memory
  Decode: mithilfe Instruction set übersetzen in «Lade in Akkumulator [5]» Wert in Slot «97»
  Execute: führe aus
Instruction set «Little Man Computer»

## Slide 20: Zeile 2: ADD 98
ADD 98: Addiere Wert in Slot 98 zum Wert im Akkululator
kurz 198:
  1 für ADD
  98 für Memory-Slot
V-N-Instruktionszyklus:
  …
Instruction set «Little Man Computer»

## Slide 21: Zeile 3: STA 99
STA 99: Store Wert in Akkumulator in Slot 99
kurz 399:
  3 für STA
  99 für Memory-Slot
Instruction set «Little Man Computer»

## Slide 22: Zeile 4: OUT
OUT: Output Wert im Akkumulator
kurz 902:
  9 für Input/Output
  02 für Output (Input wäre 01)
Instruction set «Little Man Computer»

## Slide 23: Zeile 5: HLT
HLT: Halt Programm
Little Man hat fertig gearbeitet
kurz 000: für HLT
Instruction set «Little Man Computer»